Излучатели  лазера  полупроводникового  серии  ИЛП-К

Излучатели серии ИЛП-К, являются простым  и удобным инструментом для использовании  в качестве  источника когерентного лазерного излучения, в диапазоне от ультрафиолетовой до инфракрасной области спектра.  Цилиндрическая конструкция, позволяет  упростить процедуру установки в оборудования, используя то же способ  крепления как  для традиционных He-Ne лазеров и не требует дополнительных приспособлений для  отвода тепла.

Излучатель включает в себя, прецизионный малошумящий контроллер тока и ПИД регулятор, поддерживающий с высокой точностью температуру лазерного диода, что позволяет,  обеспечивать высокую стабильность выходной мощности излучения и длины волны во всем диапазоне рабочих температур +10….+40оС. Для питания излучателей используются стабилизированное напряжение  5 или 6В в зависимости от модификации.

Основные характеристики излучателей серии ЛПИ-К

| Параметр | ИЛП-К-785-80 | ИЛП-К-639-25 | ИЛП-К-637-150 | ИЛП-К-633-90 | ИЛП-К-515-60 | ИЛП-К 405-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина волны, нм. | 785 | 639 | 637 | 633 | 515 | 405 |
| Выходная мощность, мВт. | 80 | 25 | 150 | 90 | 60 | 100 |
| Размер пучка лазерного излучения, мм , не более | 1.5х 2.2 | 1.5х 2.2 | 1.5х 2.2 | 1.5х 2.2 | 1.5х 2.2 | 1.5х 2.2 |
| Энергетическая расходимость лазерного излучения, мрад. не более | 1.2х1 | 1.2х1 | 1.2х1 | 1.2х1 | 1.2х1 | 1.2х1 |
| Модовый состав лазерного излучения. | TEM00q | TEM00q | TEM00q | TEM00q | TEM00q | TEM00q |
| Поляризация | Линейная | Линейная | Линейная | Линейная | Линейная | Линейная |
| Рабочее напряжение, В | 5±5% (1) | 5±5% (1) | 5±5% (1) | 5±5% (1) | 6±5% (1) | 6±5% (1) |
| Рабочий температурный диапазон. оС. | +10 … +40 | +10 … +40 | +10 … +40 | +10 … +40 | +10 … +40 | +10 … +40 |
| Максимальный рабочий ток, мА. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Размеры, мм. не более | 250х ø45 | 250х ø45 | 250х ø45 | 250х ø45 | 250х ø45 | 250х ø45 |

(1)  Поставляется  как в комплекте с источником питания, так и без него.

*  Возможна поставка моделей на других длинах волн.

** Возможна поставка моделей работающих в одночастотном режиме.